## Slide 1: Intro Labcontrol
Bestuur het lab met Python.

## Slide 2: Een labopstelling in T3.62

## Slide 3: Een labopstelling in T3.62

## Slide 4: Een handmatig meting
Relatief veel werk, herhaling (“saai”), foutgevoelig
Student gaat gefrustreerd de klas uit: geen idee, verkeerd idee of bang om te vragen
DUT = Device Under Test

## Slide 5: Meetapparatuur: de achterkant
  Belangrijkste functionele aansluitingen aan de voorkant.
  Aansluitingen voor besturing, diagnose, geheugen etc aan de achterkant.
  Er bestaan speciale aansluitingen voor het kunnen besturen van het apparaat op afstand. Voorbeelden:
  RJ45 (UTP) netwerk aansluiting
  USB A aansluiting
  IEEE 488 of GPIB aansluiting
  USB A aansluiting
IEEE 488

## Slide 6: VISA = kern labcontrol
Geautomatiseerd meten en testen is oud en bestaat vaak uit:
  Een (meet)controller
  Bestuurbare meetapparatuur.
  Interconnect tussen apparaten, meestal een bussysteem. (uitleggen?)
Bijvoorbeeld: IEEE 488. Oud, bewezen en stabiel:
  “Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation”
  IEEE standaard (1975) van GPIB
National Instrument (NI): VISA = Virtual Instrument System Architecture
  NI heeft zo’n beetje alle meetbussystemen (op)gekocht
  VISA is een uniforme interface voor al die verschillende bussen
GPIB: General Purpose Instrument Bus. Ontwikkeld door HP na 1960. Dit deel van HP heet inmiddels Keysight.

## Slide 7: Oude zooi in moderne toepassing?

## Slide 8: Labcontrol = software op student laptop

## Slide 9: Huidige staat
Open software: het staat op github.
Basisfunctionaliteit labapparatuur is uitgeprogrammeerd
Een eerste eenvoudige automatische meting is voorhanden.